XML-Modell für Bohrungsdaten

BoreholeML

XML-Model for Borehole Data

by

Staatliche Geologische Dienste (SGD) in Deutschland

Editors:

Frank Lochter	 Thomas Gülden		Horst Preuß

Version 2.0 (10.01.2008)

Model Diagram

Model Elements

| Attribute group: | Borehole |  |
| --- | --- | --- |
| English title: | borehole | German title: | Bohrung |
| Mandatory: | X |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |

Dependant Elements:

| IntervalSeries | 0..1 |
| --- | --- |
| Organisation | 1 |
| CodingStandard --------------------- | 1 |

| Attributes: |  |
| --- | --- |
| Name: | location | Approved: | X |
| Data type: | gml:point | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | location | German title: | Location |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | WGS-84-Position des Bohrloch-Ansatzpunktes. Der Datentype enthält eine dreidimensionale Koordinate, wie im GML-Datentyp "GML Point" definiert. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | locationName | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | location name | German title: | Ortsbezeichnung |  |
| Length: | 80 | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Bezeichnung der Bohrungslokation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | id | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | ID | German title: | ID |  |
| Length: | 40 | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Attribute |
| Description: | Fachlicher Identifikator (ID), wie in der Quelldatenbank angegeben. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | language | Approved: | X |
| Data type: | L: List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | language | German title: | Sprache |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Attribute |
| Description: | Sprache der Datenquelle nach ISO. |
| List name: | languageCodeList |
| List URL: |  |
| List items: | ger en |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | shortName | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | short name | German title: | Kurzname |  |
| Length: | 15 | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Attribute |
| Description: | Kurzname der Bohrung. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | fullName | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | full name | German title: | Langname |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Attribute |
| Description: | Voller Name der Bohrung. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | unitOfMeasure | Approved: | X |
| Data type: | L: List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | unit of measure | German title: | Maßeinheit |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Attribute |
| Description: | Maßeinheit. In Deutschland: Meter. SGD-Default: Meter. |
| List name: | unitOfMeasureList |
| List URL: |  |
| List items: | Meter |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | database | Approved: | X |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | database name | German title: | Datenbank |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Attribute |
| Description: | Kurzname der Quelldatenbank. Kürzel dient als Teilschlüssel (neben ID) zur eindeutigen Bezeichnung einer Bohrung. |
| List name: | databaseCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KWD"/> <xsd:enumeration value="DABO"/> <xsd:enumeration value="BDN"/> <xsd:enumeration value="BDSN"/> <xsd:enumeration value="SABIS"/> <xsd:enumeration value="BDBB"/> <xsd:enumeration value="LDBS"/> <xsd:enumeration value="BDSH"/> <xsd:enumeration value="BDHH"/> <xsd:enumeration value="BDRP"/> <xsd:enumeration value="BDHE"/> <xsd:enumeration value="BDTH"/> <xsd:enumeration value="BIS-BY"/> <xsd:enumeration value="ADB"/> <xsd:enumeration value="-"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit databaseCodeType und zugehöriger databaseNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen ! |
| Name: | totalLength | Approved: | X |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | total length | German title: | Endteufe |  |
| Length: |  | Min.: | 0 | Max.: |  |  |
| Decimals: | 2 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Die Aufschlusslänge der Bohrung. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | exportDate | Approved: | X |
| Data type: | D: Date | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | export date | German title: | Exportdatum |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Datum des Auszuges aus der Quelldatenbank. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | drillMethod | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | drilling method | German title: | Bohrverfahren |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Bei der Bohrung verwendetes Bohrverfahren. Bei mehreren Bohrverfahren wird der Begriff "Kombibohrverfahren" verwendet. |
| List name: | drillMethodCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="HK"/> <xsd:enumeration value="HB"/> <xsd:enumeration value="HDB"/> <xsd:enumeration value="HSB"/> <xsd:enumeration value="HSPB"/> <xsd:enumeration value="BS"/> <xsd:enumeration value="SH"/> <xsd:enumeration value="FB"/> <xsd:enumeration value="KBO"/> <xsd:enumeration value="PS"/> <xsd:enumeration value="LS"/> <xsd:enumeration value="KDB"/> <xsd:enumeration value="KRB"/> <xsd:enumeration value="ML"/> <xsd:enumeration value="MR"/> <xsd:enumeration value="RS"/> <xsd:enumeration value="SA"/> <xsd:enumeration value="RB"/> <xsd:enumeration value="DLRB"/> <xsd:enumeration value="VB"/> <xsd:enumeration value="DBO"/> <xsd:enumeration value="DD"/> <xsd:enumeration value="DB"/> <xsd:enumeration value="DH"/> <xsd:enumeration value="RKB"/> <xsd:enumeration value="RRKB"/> <xsd:enumeration value="RTKB"/> <xsd:enumeration value="TBG"/> <xsd:enumeration value="TB"/> <xsd:enumeration value="TBND"/> <xsd:enumeration value="DT"/> <xsd:enumeration value="SBO"/> <xsd:enumeration value="BW"/> <xsd:enumeration value="SP"/> <xsd:enumeration value="DR"/> <xsd:enumeration value="DC"/> <xsd:enumeration value="KB"/> <xsd:enumeration value="BK"/> <xsd:enumeration value="BKB"/> <xsd:enumeration value="BKF"/> <xsd:enumeration value="BKR"/> <xsd:enumeration value="DKB"/> <xsd:enumeration value="SK"/> <xsd:enumeration value="SR"/> <xsd:enumeration value="SKB"/> <xsd:enumeration value="SL"/> <xsd:enumeration value="VKL"/> <xsd:enumeration value="VRS"/> <xsd:enumeration value="ZKB"/> <xsd:enumeration value="SB"/> <xsd:enumeration value="BUB"/> <xsd:enumeration value="DG"/> <xsd:enumeration value="DL"/> <xsd:enumeration value="DW"/> <xsd:enumeration value="SPB"/> <xsd:enumeration value="SF"/> <xsd:enumeration value="GF"/> <xsd:enumeration value="LB"/> <xsd:enumeration value="MB"/> <xsd:enumeration value="TEB"/> <xsd:enumeration value="TG"/> <xsd:enumeration value="T"/> <xsd:enumeration value="KV"/> <xsd:enumeration value="BV"/> <xsd:enumeration value="PL"/> <xsd:enumeration value="KST"/> <xsd:enumeration value="KTT"/> <xsd:enumeration value="KTD"/> <xsd:enumeration value="KTH"/> <xsd:enumeration value="KTR"/> <xsd:enumeration value="W"/> <xsd:enumeration value="UN"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit drillMethodCodeType und zugehöriger drillMethodNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | drillingYear | Approved: | X |
| Data type: | I: Integer | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | drilling year | German title: | Bohrungsjahr |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: | 9999 |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Bohrungsjahr (jahresgenau). |
| List URL: |  |
| Constraints: | 4-stellig |
| Notes: |  |
| Name: | lastHorizon | Approved: | X |
| Data type: | EL: External List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | last horizon | German title: | Endhorizont |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Stratigraphie der letzten bei der Bohrung erschlossenen Schicht. |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/lastHorizonTypeList.xsd |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | purpose | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | drill purpose | German title: | Bohrzweck |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Fachgebiet, für welches die Bohrung abgeteuft worden ist. |
| List name: | purposeCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="BOD"/> <xsd:enumeration value="G"/> <xsd:enumeration value="GC"/> <xsd:enumeration value="GY"/> <xsd:enumeration value="HY"/> <xsd:enumeration value="GTE"/> <xsd:enumeration value="GTH"/> <xsd:enumeration value="AUD"/> <xsd:enumeration value="RO"/> <xsd:enumeration value="EM"/> <xsd:enumeration value="EE"/> <xsd:enumeration value="SE"/> <xsd:enumeration value="UG"/> <xsd:enumeration value="SO"/> <xsd:enumeration value="UN"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit purposeCodeType und zugehöriger puposeNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | owner | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | owner | German title: | Eigentümer |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Eigentümer der Bohrung. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | project | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | project | German title: | Projekt |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Name des Projektes, in welchem die Bohrung abgeteuft worden ist. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | layerData | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | layer data | German title: | Schichtdaten |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von digitalen Schichtdaten. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | installation | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | installation | German title: | Bohrungsausbau |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von Ausbaudaten. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | groundwaterLevelData | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | groundwater data | German title: | Grundwasserdaten |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von Grundwasserstandsangaben. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | boreholeMeasurement | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | borehole measurement | German title: | Bohrlochmessungen |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von Bohrungsmessdaten. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | archiveData | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | archive data | German title: | Archivdaten |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von analogen Archivdaten. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | scans | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | image data | German title: | Bilddaten |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von gescannten Dokumenten. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | samples | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | sample data | German title: | Proben |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von Probengewinnungsdaten. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | labData | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | laboratory data | German title: | Labordaten |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verfügbarkeit von Laborergebnissen. |
| List name: | availabilityCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="KE"/> <xsd:enumeration value="IB"/> <xsd:enumeration value="DWP"/> <xsd:enumeration value="DWU"/> <xsd:enumeration value="V"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit availabilityCodeType und zugehöriger availabilityNameType |
| Name: | filled | Approved: |  |
| Data type: | B: Boolean | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | filled | German title: | verfüllt |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: |  |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Attribute group: | Origin |  |
| English title: | origin | German title: | Original-Lokation |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |

Dependant Elements:

| CoordSystem | 0..1 |
| --- | --- |
| LevelReferenceSystem | 0..1 |
| Borehole | 1 |

| Attributes: |  |
| --- | --- |
| Name: | xcoord | Approved: | X |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | x coordinate | German title: | Rechtswert |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: | 2 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Rechtswert des Bohransatzpunktes. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | ycoord | Approved: | X |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | y coordinate | German title: | Hochwert |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: | 2 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Hochwert dea Bohransatzpunktes. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | locationMethod | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | location measurement method | German title: | Art Koordinatenmessung |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Art der Positionsbestimmung. |
| List name: | locationMethodCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="K"/> <xsd:enumeration value="K5"/> <xsd:enumeration value="K10"/> <xsd:enumeration value="K25"/> <xsd:enumeration value="K50"/> <xsd:enumeration value="GE"/> <xsd:enumeration value="L"/> <xsd:enumeration value="M"/> <xsd:enumeration value="D"/> <xsd:enumeration value="D5"/> <xsd:enumeration value="D25"/> <xsd:enumeration value="D50"/> <xsd:enumeration value="DGPS"/> <xsd:enumeration value="GPS"/> <xsd:enumeration value="F"/> <xsd:enumeration value="U"/> <xsd:enumeration value="A"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit locationMethodCodeType und zugehöriger locationMethodNameType |
| Name: | level | Approved: | X |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | level | German title: | Höhe |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: | 2 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Höhe des Bohrungsansatzpunktes im verwendeten Höhenreferenzsystem. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | levelMethod | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | level measurement method | German title: | Art Höhenbestimmung |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Art der Höhenbestimmung. |
| List name: | levelMethodCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="K"/> <xsd:enumeration value="K5"/> <xsd:enumeration value="K10"/> <xsd:enumeration value="K25"/> <xsd:enumeration value="K50"/> <xsd:enumeration value="GE"/> <xsd:enumeration value="PH"/> <xsd:enumeration value="D"/> <xsd:enumeration value="D5"/> <xsd:enumeration value="D25"/> <xsd:enumeration value="D50"/> <xsd:enumeration value="M"/> <xsd:enumeration value="DGPS"/> <xsd:enumeration value="GPS"/> <xsd:enumeration value="EC"/> <xsd:enumeration value="B"/> <xsd:enumeration value="F"/> <xsd:enumeration value="U"/> <xsd:enumeration value="A"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit levelMethodCodeType und zugehöriger levelMethodNameType |
| Attribute group: | Organisation |  |
| English title: | organisation | German title: | Organisation |
| Mandatory: | X |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |

Dependant Elements:

| ContactInfo | 1 |
| --- | --- |

| Attributes: |  |
| --- | --- |
| Name: | organisationName | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | organisation name | German title: | Name der Organisation |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Name der Daten abgebenden Organisation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | contactPerson | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | contact person name | German title: | Kontaktperson |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Ansprechpartner für den Bezug der Daten. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Attribute group: | ElectronicMailAddress |  |
| English title: | electronic mail address | German title: | E-Mail Adresse |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | eMailAddress | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | e mail address | German title: | E-Mail Adresse |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Pattern: | ([a-zA-Z0-9])+([\.a-zA-Z0-9_\-])*@([a-zA-Z0-9_\-])+(\.[a-zA-Z0-9_\-]+)+ |
| Description: | E-Mail Adresse der Kontaktperson oder der Daten abgebenden Stelle. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Attribute group: | Phone |  |
| English title: | phone | German title: | Telefon |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | type | Approved: | X |
| Data type: | L: List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | phone type | German title: | Anschlußtyp |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Typ der Kommunikationsverbindung. |
| List name: | phoneTypeList |
| List URL: |  |
| List items: | Telefon Fax |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | number | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | number | German title: | Nummer |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Nummer der Kommunikationsverbindung. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Attribute group: | Address |  |
| English title: | address | German title: | Adresse |
| Mandatory: | X |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | postalCode | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | postal code | German title: | Postleitzahl |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Postleitzahl der Daten abgebenden Organisation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | city | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | city | German title: | Stadt |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Stadt der Daten abgebenden Organisation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | street | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | street | German title: | Straße |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Straße der Daten abgebenden Organisation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | number | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | street number | German title: | Hausnummer |  |
| Length: |  | Min.: | 1 | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Hausnummer oder Postfach der Daten abgebenden Organisation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | province | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | province | German title: | Bundesland |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Bundesland. |
| List name: | provinceCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="BB"/> <xsd:enumeration value="MV"/> <xsd:enumeration value="TH"/> <xsd:enumeration value="SN"/> <xsd:enumeration value="ST"/> <xsd:enumeration value="SH"/> <xsd:enumeration value="NI"/> <xsd:enumeration value="NW"/> <xsd:enumeration value="BW"/> <xsd:enumeration value="BY"/> <xsd:enumeration value="SL"/> <xsd:enumeration value="HB"/> <xsd:enumeration value="HH"/> <xsd:enumeration value="BE"/> <xsd:enumeration value="RP"/> <xsd:enumeration value="HE"/> <xsd:enumeration value="NO"/> <xsd:enumeration value="OS"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit provinceCodeType und zugehöriger provinceNameType |
| Name: | country | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | country | German title: | Land |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Land der Daten abgebenden Organisation. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: | Default: Deutschland |
| Attribute group: | IntervalSeries |  |
| English title: | interval series | German title: | Schichtenverzeichnis |
| Mandatory: |  |  |
| Description: | Das abzugebende Schichtenverzeichnis. |
| Notes: |  |

Dependant Elements:

| Interval | 1..* |
| --- | --- |

| Attributes: |  |
| --- | --- |
| Name: | version | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | version | German title: | Version |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Versionsnummer oder -name des Schichtenverzeichnisses. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | description | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | description | German title: | Beschreibung |  |
| Length: | 80 | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Art des Schichtenverzeichnisses. Defaultwert: Master-Schichtenverzeichnis. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Attribute group: | Interval |  |
| English title: | interval | German title: | Schicht |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |

Dependant Elements:

| Lithology | 1..3 |
| --- | --- |
| Stratigraphy | 0..1 |

| Attributes: |  |
| --- | --- |
| Name: | depthTop | Approved: |  |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | depth top | German title: | Obergrenze |  |
| Length: |  | Min.: | 0.00 | Max.: |  |  |
| Decimals: | 2 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Oberkante der Schicht, gemessen in Meter vom Bohransatzpunkt im Gelände. Length in meter from the start surface to the top of the interval, along the borehole. |
| List URL: |  |
| Constraints: | depthTop < depthBase |
| Notes: |  |
| Aufgaben: | Deutsche Beschreibung ergänzt. |
| Name: | depthBase | Approved: |  |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | depth base | German title: | Endteufe |  |
| Length: |  | Min.: | 0.00 | Max.: |  |  |
| Decimals: | 2 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Unterkante der Schicht, gemessen in Meter vom Bohransatzpunkt im Gelände. Length in meter from the start surface to the base of the interval, along the borehole. |
| List URL: |  |
| Constraints: | depthTop < depthBase |
| Notes: |  |
| Aufgaben: | Deutsche Beschreibung ergänzt. |
| Name: | rockCode | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | rock code | German title: | Gesteinskodierung |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Petrographiekodierung nach länderspezifischem Standard. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | rockNameText | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | rock name text | German title: | Gesteinsbezeichnung |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Klartextliche Gesteinsbeschreibung. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | intervalType | Approved: | X |
| Data type: | EL: External List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | interval type | German title: | Schichtart |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: |  |
| List name: | intervaltypeCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/intervaltypeTypeList.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="ed"/> <xsd:enumeration value="be"/> <xsd:enumeration value="gan"/> <xsd:enumeration value="hok"/> <xsd:enumeration value="hop"/> <xsd:enumeration value="lag"/> <xsd:enumeration value="lin"/> <xsd:enumeration value="schli"/> <xsd:enumeration value="tas"/> <xsd:enumeration value="ver"/> <xsd:enumeration value="vere"/> <xsd:enumeration value="vek"/> <xsd:enumeration value="vet"/> <xsd:enumeration value="wer"/> <xsd:enumeration value="weu"/> <xsd:enumeration value="unr"/> <xsd:enumeration value="nea"/> <xsd:enumeration value="bru"/> <xsd:enumeration value="ger"/> <xsd:enumeration value="ges"/> <xsd:enumeration value="rse"/> <xsd:enumeration value="dru"/> <xsd:enumeration value="geo"/> <xsd:enumeration value="klu"/> <xsd:enumeration value="kna"/> <xsd:enumeration value="kno"/> <xsd:enumeration value="kon"/> <xsd:enumeration value="kru"/> <xsd:enumeration value="pys"/> <xsd:enumeration value="pyh"/> <xsd:enumeration value="pyv"/> <xsd:enumeration value="pyx"/> <xsd:enumeration value="neb"/> <xsd:enumeration value="bla"/> <xsd:enumeration value="pal"/> <xsd:enumeration value="neo"/> <xsd:enumeration value="min"/> <xsd:enumeration value="org"/> <xsd:enumeration value="kar"/> <xsd:enumeration value="bio"/> <xsd:enumeration value="pel"/> <xsd:enumeration value="agg"/> <xsd:enumeration value="onk"/> <xsd:enumeration value="ooi"/> <xsd:enumeration value="pis"/> <xsd:enumeration value="rin"/> <xsd:enumeration value="lit"/> <xsd:enumeration value="kv"/> |
| Constraints: |  |
| Aufgaben: | intervaltypeTypeList.xsd in InfoGeo.de hinzufügen. |
| Notes: | intervaltypeTypeList.xsd enthält intervaltypeCodeType und zugehörige intervaltypeNameType |
| Name: | genesis | Approved: |  |
| Data type: | EL: External List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | genesis | German title: | Genese |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Genese der Schicht. |
| List name: | genesisCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/genesisTypeList.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="unb"/> <xsd:enumeration value="anth"/> <xsd:enumeration value="sed"/> <xsd:enumeration value="kla"/> <xsd:enumeration value="fl"/> <xsd:enumeration value="li"/> <xsd:enumeration value="ak"/> <xsd:enumeration value="aktu"/> <xsd:enumeration value="akte"/> <xsd:enumeration value="akse"/> <xsd:enumeration value="tid"/> <xsd:enumeration value="niv"/> <xsd:enumeration value="gl"/> <xsd:enumeration value="ao"/> <xsd:enumeration value="tu"/> <xsd:enumeration value="tukg"/> <xsd:enumeration value="tusf"/> <xsd:enumeration value="tugr"/> <xsd:enumeration value="tuvs"/> <xsd:enumeration value="tue"/> <xsd:enumeration value="vs"/> <xsd:enumeration value="vsag"/> <xsd:enumeration value="vsla"/> <xsd:enumeration value="is"/> <xsd:enumeration value="cs"/> <xsd:enumeration value="cspz"/> <xsd:enumeration value="csev"/> <xsd:enumeration value="bi"/> <xsd:enumeration value="bizo"/> <xsd:enumeration value="bitu"/> <xsd:enumeration value="biph"/> <xsd:enumeration value="bise"/> <xsd:enumeration value="sp"/> <xsd:enumeration value="spkl"/> <xsd:enumeration value="sppz"/> <xsd:enumeration value="dia"/> <xsd:enumeration value="ko"/> <xsd:enumeration value="kri"/> <xsd:enumeration value="zem"/> <xsd:enumeration value="dol"/> <xsd:enumeration value="dedo"/> <xsd:enumeration value="verk"/> <xsd:enumeration value="kon"/> <xsd:enumeration value="ink"/> <xsd:enumeration value="imp"/> <xsd:enumeration value="verg"/> <xsd:enumeration value="verl"/> <xsd:enumeration value="vero"/> <xsd:enumeration value="lo"/> <xsd:enumeration value="lodr"/> <xsd:enumeration value="logi"/> <xsd:enumeration value="losa"/> <xsd:enumeration value="al"/> <xsd:enumeration value="alka"/> <xsd:enumeration value="verw"/> <xsd:enumeration value="pe"/> <xsd:enumeration value="peis"/> <xsd:enumeration value="pevl"/> <xsd:enumeration value="res"/> <xsd:enumeration value="rel"/> <xsd:enumeration value="zem"/> <xsd:enumeration value="zete"/> <xsd:enumeration value="zetk"/> <xsd:enumeration value="zetm"/> <xsd:enumeration value="zeim"/> <xsd:enumeration value="zevt"/> <xsd:enumeration value="u"/> <xsd:enumeration value="uan"/> <xsd:enumeration value="uki"/> <xsd:enumeration value="uko"/> <xsd:enumeration value="ur"/> <xsd:enumeration value="uve"/> <xsd:enumeration value="ure"/> <xsd:enumeration value="umm"/> <xsd:enumeration value="umig"/> <xsd:enumeration value="uana"/> <xsd:enumeration value="upal"/> <xsd:enumeration value="uim"/> <xsd:enumeration value="mso"/> <xsd:enumeration value="mshy"/> <xsd:enumeration value="mskt"/> <xsd:enumeration value="mag"/> <xsd:enumeration value="vu"/> <xsd:enumeration value="vusk"/> <xsd:enumeration value="vuef"/> <xsd:enumeration value="vuej"/> <xsd:enumeration value="vuex"/> <xsd:enumeration value="vupy"/> <xsd:enumeration value="vuph"/> <xsd:enumeration value="vuig"/> <xsd:enumeration value="vueh"/> <xsd:enumeration value="suv"/> <xsd:enumeration value="pl"/> <xsd:enumeration value="plpe"/> <xsd:enumeration value="plli"/> <xsd:enumeration value="plpn"/> <xsd:enumeration value="plhy"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | genesisTypeList.xsd enthält genesisCodeType und zugehörige genesisNameType |
| Aufgaben: | genesisTypeList.xsd in InfoGeo.de hinzufügen. |
| Name: | geogenesis | Approved: |  |
| Data type: | EL: External List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | geogenesis | German title: | Geogenese |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Petrogenetische Bezeichnung der Schicht. |
| List name: | geoGenesisCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/geoGenesisTypeList.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="mk"/> <xsd:enumeration value="m"/> <xsd:enumeration value="mp"/> <xsd:enumeration value="mn"/> <xsd:enumeration value="mg"/> <xsd:enumeration value="k"/> <xsd:enumeration value="wa"/> <xsd:enumeration value="wab"/> <xsd:enumeration value="war"/> <xsd:enumeration value="kv"/> <xsd:enumeration value="kd"/> <xsd:enumeration value="st"/> <xsd:enumeration value="S,st"/> <xsd:enumeration value="G,st"/> <xsd:enumeration value="stsf"/> <xsd:enumeration value="f/m"/> <xsd:enumeration value="md"/> <xsd:enumeration value="ae"/> <xsd:enumeration value="fak"/> <xsd:enumeration value="l/m"/> <xsd:enumeration value="la"/> <xsd:enumeration value="lf"/> <xsd:enumeration value="l"/> <xsd:enumeration value="ln"/> <xsd:enumeration value="F"/> <xsd:enumeration value="Fl"/> <xsd:enumeration value="Fd"/> <xsd:enumeration value="FH"/> <xsd:enumeration value="FT"/> <xsd:enumeration value="FU"/> <xsd:enumeration value="FS"/> <xsd:enumeration value="FK"/> <xsd:enumeration value="FKi"/> <xsd:enumeration value="lm"/> <xsd:enumeration value="K,l"/> <xsd:enumeration value="TU,l"/> <xsd:enumeration value="S,l"/> <xsd:enumeration value="lu"/> <xsd:enumeration value="gl"/> <xsd:enumeration value="TU,gl"/> <xsd:enumeration value="TUb,gl"/> <xsd:enumeration value="M,gl"/> <xsd:enumeration value="Mb,gl"/> <xsd:enumeration value="T,gl"/> <xsd:enumeration value="U,gl"/> <xsd:enumeration value="S,gl"/> <xsd:enumeration value="glv"/> <xsd:enumeration value="gln"/> <xsd:enumeration value="glr"/> <xsd:enumeration value="f/l"/> <xsd:enumeration value="ld"/> <xsd:enumeration value="faw"/> <xsd:enumeration value="f"/> <xsd:enumeration value="L,f"/> <xsd:enumeration value="M,f"/> <xsd:enumeration value="S,f"/> <xsd:enumeration value="G,f"/> <xsd:enumeration value="fb"/> <xsd:enumeration value="fr"/> <xsd:enumeration value="fu"/> <xsd:enumeration value="fsf"/> <xsd:enumeration value="fa"/> <xsd:enumeration value="L,fa"/> <xsd:enumeration value="M,fa"/> <xsd:enumeration value="S,fa"/> <xsd:enumeration value="G,fa"/> <xsd:enumeration value="fh"/> <xsd:enumeration value="L,fh"/> <xsd:enumeration value="M,fh"/> <xsd:enumeration value="S,fh"/> <xsd:enumeration value="ft"/> <xsd:enumeration value="S,ft"/> <xsd:enumeration value="G,ft"/> <xsd:enumeration value="ff"/> <xsd:enumeration value="pf"/> <xsd:enumeration value="gf"/> <xsd:enumeration value="fv"/> <xsd:enumeration value="fn"/> <xsd:enumeration value="fs"/> <xsd:enumeration value="fe"/> <xsd:enumeration value="os"/> <xsd:enumeration value="gfr"/> <xsd:enumeration value="ka"/> <xsd:enumeration value="gfn"/> <xsd:enumeration value="g"/> <xsd:enumeration value="gt"/> <xsd:enumeration value="gm"/> <xsd:enumeration value="Lg"/> <xsd:enumeration value="Mg"/> <xsd:enumeration value="TU,g"/> <xsd:enumeration value="GU,g"/> <xsd:enumeration value="Sg"/> <xsd:enumeration value="gk"/> <xsd:enumeration value="ge"/> <xsd:enumeration value="Y,gt"/> <xsd:enumeration value="a"/> <xsd:enumeration value="Lol"/> <xsd:enumeration value="Lo"/> <xsd:enumeration value="U,a"/> <xsd:enumeration value="Lo,w"/> <xsd:enumeration value="Los"/> <xsd:enumeration value="S,a"/> <xsd:enumeration value="u"/> <xsd:enumeration value="ta"/> <xsd:enumeration value="hg"/> <xsd:enumeration value="L,hg"/> <xsd:enumeration value="S,hg"/> <xsd:enumeration value="X,hg"/> <xsd:enumeration value="Y,hg"/> <xsd:enumeration value="X,Kg"/> ="***[Kg" <xsd:enumeration value="Br,hg"/> <xsd:enumeration value="sg"/> <xsd:enumeration value="Y,sz"/> <xsd:enumeration value="sz"/> <xsd:enumeration value="szf"/> <xsd:enumeration value="szb"/> <xsd:enumeration value="lw"/> <xsd:enumeration value="ru"/> <xsd:enumeration value="mu"/> <xsd:enumeration value="w"/> <xsd:enumeration value="sw"/> <xsd:enumeration value="wm"/> <xsd:enumeration value="h,w"/> <xsd:enumeration value="ky"/> <xsd:enumeration value="kyx"/> <xsd:enumeration value="Lp"/> <xsd:enumeration value="Sp"/> <xsd:enumeration value="kyf"/> <xsd:enumeration value="fl"/> <xsd:enumeration value="X,fl"/> <xsd:enumeration value="ho"/> <xsd:enumeration value="hok"/> <xsd:enumeration value="hoq"/> <xsd:enumeration value="c"/> <xsd:enumeration value="K,c"/> <xsd:enumeration value="Ka"/> <xsd:enumeration value="M,c"/> <xsd:enumeration value="Kal"/> <xsd:enumeration value="Kt"/> <xsd:enumeration value="Ktk"/> <xsd:enumeration value="Kts"/> <xsd:enumeration value="EMn,c"/> <xsd:enumeration value="Er"/> <xsd:enumeration value="Ki,c"/> <xsd:enumeration value="h/H"/> <xsd:enumeration value="h"/> <xsd:enumeration value="H"/> <xsd:enumeration value="Hm"/> <xsd:enumeration value="Hn"/> <xsd:enumeration value="HÃ¼"/> ="Hü" <xsd:enumeration value="Hh"/> <xsd:enumeration value="v/r"/> <xsd:enumeration value="v"/> <xsd:enumeration value="bo"/> <xsd:enumeration value="rc"/> <xsd:enumeration value="z"/> <xsd:enumeration value="L,z"/> <xsd:enumeration value="zs"/> <xsd:enumeration value="r"/> <xsd:enumeration value="rm"/> <xsd:enumeration value="X,r"/> <xsd:enumeration value="G,r"/> <xsd:enumeration value="Y,r"/> <xsd:enumeration value="y"/> <xsd:enumeration value="ya"/> <xsd:enumeration value="yf"/> <xsd:enumeration value="ys"/> <xsd:enumeration value="yPg"/> <xsd:enumeration value="ySm"/> <xsd:enumeration value="yw"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | geoGenesisTypeList.xsd enthält geoGenesisCodeType und zugehörige geoGenesisNameType |
| Aufgaben: | geoGenesisTypeList.xsd in InfoGeo.de hinzufügen. |
| Name: | carbonate | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | carbonate content | German title: | Karbonatgehalt |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Karbonatgehalt der Schicht. |
| List name: | carbonateCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="k0"/> <xsd:enumeration value="k+"/> <xsd:enumeration value="c1"/> <xsd:enumeration value="c2"/> <xsd:enumeration value="c3"/> <xsd:enumeration value="k++"/> <xsd:enumeration value="c4"/> <xsd:enumeration value="c5"/> <xsd:enumeration value="c6"/> <xsd:enumeration value="c7"/> <xsd:enumeration value="nb"/> <xsd:enumeration value="d1"/> <xsd:enumeration value="d2"/> <xsd:enumeration value="d3"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit carbonateCodeType und zugehöriger carbonateNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | waterContent | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | water content | German title: | Gesteinsfeuchte |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Gesteinsfeuchte der Schicht. |
| List name: | waterContentCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="feu1"/> <xsd:enumeration value="feu2"/> <xsd:enumeration value="feu3"/> <xsd:enumeration value="feu4"/> <xsd:enumeration value="feu5"/> <xsd:enumeration value="feu6"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit waterContentCodeType und zugehöriger waterContentNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | consistency | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | consistency | German title: | Konsistenz |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Konsistenz der Schicht. |
| List name: | consistencyCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="flu"/> <xsd:enumeration value="bre"/> <xsd:enumeration value="wh"/> <xsd:enumeration value="stf"/> <xsd:enumeration value="hfe"/> <xsd:enumeration value="fe"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit consistencyCodeType und zugehöriger consistencyNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | compactness | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | compactness | German title: | Lagerungsdichte |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Lagerungsdichte der Schicht. |
| List name: | compactnessCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="ld1"/> <xsd:enumeration value="ld2"/> <xsd:enumeration value="ld3"/> <xsd:enumeration value="ld4"/> <xsd:enumeration value="ld5"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit compactnessCodeType und zugehöriger compactnessNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Attribute group: | Lithology |  |
| English title: | lithology | German title: | Lithologie |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | rockName | Approved: |  |
| Data type: | EL: External List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | rock name | German title: | Gesteinsname |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Name des Gesteins. |
| List name: | rocknameCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/rocknameTypeList.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="l"/> <xsd:enumeration value="ls"/> <xsd:enumeration value="lsk"/> <xsd:enumeration value="lpel"/> <xsd:enumeration value="TU"/> <xsd:enumeration value="T"/> <xsd:enumeration value="U"/> <xsd:enumeration value="siTU"/> <xsd:enumeration value="L"/> <xsd:enumeration value="siT"/> <xsd:enumeration value="Ben"/> <xsd:enumeration value="Kao"/> <xsd:enumeration value="siU"/> <xsd:enumeration value="Kie"/> <xsd:enumeration value="TUc"/> <xsd:enumeration value="Tc"/> <xsd:enumeration value="Uc"/> <xsd:enumeration value="M"/> <xsd:enumeration value="TM"/> <xsd:enumeration value="UM"/> <xsd:enumeration value="SM"/> <xsd:enumeration value="CM"/> <xsd:enumeration value="KM"/> <xsd:enumeration value="DM"/> <xsd:enumeration value="C"/> <xsd:enumeration value="K"/> <xsd:enumeration value="Ksl"/> <xsd:enumeration value="D"/> <xsd:enumeration value="Das"/> <xsd:enumeration value="lpsa"/> <xsd:enumeration value="S"/> <xsd:enumeration value="fS"/> <xsd:enumeration value="mS"/> <xsd:enumeration value="gS"/> <xsd:enumeration value="Sis"/> <xsd:enumeration value="QS"/> <xsd:enumeration value="FspS"/> <xsd:enumeration value="LkS"/> <xsd:enumeration value="Sc"/> <xsd:enumeration value="CS"/> <xsd:enumeration value="KS"/> <xsd:enumeration value="DS"/> <xsd:enumeration value="lpse"/> <xsd:enumeration value="GY"/> <xsd:enumeration value="G"/> <xsd:enumeration value="fG"/> <xsd:enumeration value="mG"/> <xsd:enumeration value="gG"/> <xsd:enumeration value="X"/> <xsd:enumeration value="Y"/> <xsd:enumeration value="GYr"/> <xsd:enumeration value="rG"/> <xsd:enumeration value="rX"/> <xsd:enumeration value="rY"/> <xsd:enumeration value="eGY"/> <xsd:enumeration value="eG"/> <xsd:enumeration value="eX"/> <xsd:enumeration value="eY"/> <xsd:enumeration value="siGY"/> <xsd:enumeration value="siG"/> <xsd:enumeration value="siX"/> <xsd:enumeration value="siY"/> <xsd:enumeration value="GYc"/> <xsd:enumeration value="CGY"/> <xsd:enumeration value="CG"/> <xsd:enumeration value="CX"/> <xsd:enumeration value="CY"/> <xsd:enumeration value="lDm"/> <xsd:enumeration value="Dm"/> <xsd:enumeration value="siDm"/> <xsd:enumeration value="Dmc"/> <xsd:enumeration value="CDm"/> <xsd:enumeration value="lsc"/> <xsd:enumeration value="lK"/> <xsd:enumeration value="Kon"/> <xsd:enumeration value="Sch"/> <xsd:enumeration value="lsi"/> <xsd:enumeration value="Kig"/> <xsd:enumeration value="lo"/> <xsd:enumeration value="Pfl"/> <xsd:enumeration value="Hu"/> <xsd:enumeration value="H"/> <xsd:enumeration value="Ko"/> <xsd:enumeration value="Bkw"/> <xsd:enumeration value="le"/> <xsd:enumeration value="lEox"/> <xsd:enumeration value="lFeox"/> <xsd:enumeration value="Ock"/> <xsd:enumeration value="lLMox"/> <xsd:enumeration value="lBax"/> <xsd:enumeration value="lm"/> <xsd:enumeration value="lvk"/> <xsd:enumeration value="lvp"/> <xsd:enumeration value="Tea"/> <xsd:enumeration value="Asv"/> <xsd:enumeration value="Lap"/> <xsd:enumeration value="XYv"/> <xsd:enumeration value="lvs"/> <xsd:enumeration value="TUvk"/> <xsd:enumeration value="Svk"/> <xsd:enumeration value="XYvk"/> <xsd:enumeration value="lvt"/> <xsd:enumeration value="TUvt"/> <xsd:enumeration value="Svt"/> <xsd:enumeration value="XYvt"/> <xsd:enumeration value="lso"/> <xsd:enumeration value="lt"/> <xsd:enumeration value="Kak"/> <xsd:enumeration value="Katl"/> <xsd:enumeration value="li"/> <xsd:enumeration value="f"/> <xsd:enumeration value="fs"/> <xsd:enumeration value="fsk"/> <xsd:enumeration value="fpel"/> <xsd:enumeration value="TUst"/> <xsd:enumeration value="Tst"/> <xsd:enumeration value="Ust"/> <xsd:enumeration value="siTUst"/> <xsd:enumeration value="TUstc"/> <xsd:enumeration value="fpsa"/> <xsd:enumeration value="Sst"/> <xsd:enumeration value="fSst"/> <xsd:enumeration value="mSst"/> <xsd:enumeration value="gSst"/> <xsd:enumeration value="siSst"/> <xsd:enumeration value="QSst"/> <xsd:enumeration value="FspSst"/> <xsd:enumeration value="Grwk"/> <xsd:enumeration value="Sstc"/> <xsd:enumeration value="Sstk"/> <xsd:enumeration value="fpse"/> <xsd:enumeration value="Gst"/> <xsd:enumeration value="CGst"/> <xsd:enumeration value="rGst"/> <xsd:enumeration value="sirGst"/> <xsd:enumeration value="rGstc"/> <xsd:enumeration value="CrGst"/> <xsd:enumeration value="eGst"/> <xsd:enumeration value="sieGst"/> <xsd:enumeration value="eGstc"/> <xsd:enumeration value="CeGst"/> <xsd:enumeration value="fsc"/> <xsd:enumeration value="Cstsi"/> <xsd:enumeration value="Mst"/> <xsd:enumeration value="Ksts"/> <xsd:enumeration value="Kstki"/> <xsd:enumeration value="Cst"/> <xsd:enumeration value="Kst"/> <xsd:enumeration value="DKst"/> <xsd:enumeration value="Dst"/> <xsd:enumeration value="Mik"/> <xsd:enumeration value="Are"/> <xsd:enumeration value="Spa"/> <xsd:enumeration value="fss"/> <xsd:enumeration value="SOst"/> <xsd:enumeration value="Gyp"/> <xsd:enumeration value="Ahy"/> <xsd:enumeration value="Clst"/> <xsd:enumeration value="NaCl"/> <xsd:enumeration value="KCl"/> <xsd:enumeration value="fsi"/> <xsd:enumeration value="Pzt"/> <xsd:enumeration value="Dia"/> <xsd:enumeration value="Hor"/> <xsd:enumeration value="Fst"/> <xsd:enumeration value="Kar"/> <xsd:enumeration value="Rad"/> <xsd:enumeration value="fsp"/> <xsd:enumeration value="Pos"/> <xsd:enumeration value="fo"/> <xsd:enumeration value="Kost"/> <xsd:enumeration value="Bkh"/> <xsd:enumeration value="Stk"/> <xsd:enumeration value="fe"/> <xsd:enumeration value="Eox"/> <xsd:enumeration value="Feox"/> <xsd:enumeration value="Lim"/> <xsd:enumeration value="lLMox"/> <xsd:enumeration value="lBax"/> <xsd:enumeration value="Ec"/> <xsd:enumeration value="Esu"/> <xsd:enumeration value="Eel"/> <xsd:enumeration value="fh"/> <xsd:enumeration value="Met"/> <xsd:enumeration value="fk"/> <xsd:enumeration value="fm"/> <xsd:enumeration value="fvk"/> <xsd:enumeration value="fvp"/> <xsd:enumeration value="Ign"/> <xsd:enumeration value="Tuf"/> <xsd:enumeration value="Asvst"/> <xsd:enumeration value="Lapst"/> <xsd:enumeration value="XYvst"/> <xsd:enumeration value="fvs"/> <xsd:enumeration value="TUvkst"/> <xsd:enumeration value="Svkst"/> <xsd:enumeration value="eGvkst"/> <xsd:enumeration value="fvt"/> <xsd:enumeration value="TUvtst"/> <xsd:enumeration value="Svtst"/> <xsd:enumeration value="rGvtst"/> <xsd:enumeration value="fmv"/> <xsd:enumeration value="fmvs"/> <xsd:enumeration value="vgl"/> <xsd:enumeration value="Bim"/> <xsd:enumeration value="Obs"/> <xsd:enumeration value="Pec"/> <xsd:enumeration value="ryda"/> <xsd:enumeration value="AfRy"/> <xsd:enumeration value="Ryw"/> <xsd:enumeration value="Rye"/> <xsd:enumeration value="Ryd"/> <xsd:enumeration value="Dac"/> <xsd:enumeration value="tra"/> <xsd:enumeration value="ATr"/> <xsd:enumeration value="Tra"/> <xsd:enumeration value="Lat"/> <xsd:enumeration value="fmvb"/> <xsd:enumeration value="anba"/> <xsd:enumeration value="And"/> <xsd:enumeration value="Bas"/> <xsd:enumeration value="pho"/> <xsd:enumeration value="Pho"/> <xsd:enumeration value="tep"/> <xsd:enumeration value="Tep"/> <xsd:enumeration value="Bsn"/> <xsd:enumeration value="foi"/> <xsd:enumeration value="vka"/> <xsd:enumeration value="fmg"/> <xsd:enumeration value="mmag"/> <xsd:enumeration value="MGr"/> <xsd:enumeration value="MSy"/> <xsd:enumeration value="MDG"/> <xsd:enumeration value="MFo"/> <xsd:enumeration value="MUm"/> <xsd:enumeration value="MKa"/> <xsd:enumeration value="sogg"/> <xsd:enumeration value="Peg"/> <xsd:enumeration value="Lam"/> <xsd:enumeration value="gmin"/> <xsd:enumeration value="Qzg"/> <xsd:enumeration value="fmt"/> <xsd:enumeration value="fmts"/> <xsd:enumeration value="qgr"/> <xsd:enumeration value="gra"/> <xsd:enumeration value="AFGr"/> <xsd:enumeration value="Gr"/> <xsd:enumeration value="SyGr"/> <xsd:enumeration value="MzGr"/> <xsd:enumeration value="Grd"/> <xsd:enumeration value="Ton"/> <xsd:enumeration value="sye"/> <xsd:enumeration value="AFSy"/> <xsd:enumeration value="Sy"/> <xsd:enumeration value="Mz"/> <xsd:enumeration value="fmtb"/> <xsd:enumeration value="diga"/> <xsd:enumeration value="MsDi"/> <xsd:enumeration value="Di"/> <xsd:enumeration value="Gab"/> <xsd:enumeration value="fosy"/> <xsd:enumeration value="fodiga"/> <xsd:enumeration value="fol"/> <xsd:enumeration value="ano"/> <xsd:enumeration value="uma"/> <xsd:enumeration value="Per"/> <xsd:enumeration value="Pyx"/> <xsd:enumeration value="tka"/> <xsd:enumeration value="fu"/> <xsd:enumeration value="fun"/> <xsd:enumeration value="fus"/> <xsd:enumeration value="fuski"/> <xsd:enumeration value="uKisf"/> <xsd:enumeration value="Qsf"/> <xsd:enumeration value="fust"/> <xsd:enumeration value="Tsf"/> <xsd:enumeration value="fuss"/> <xsd:enumeration value="uSst"/> <xsd:enumeration value="uArk"/> <xsd:enumeration value="uGwk"/> <xsd:enumeration value="fusg"/> <xsd:enumeration value="uKgl"/> <xsd:enumeration value="fupy"/> <xsd:enumeration value="upys"/> <xsd:enumeration value="upyb"/> <xsd:enumeration value="fuv"/> <xsd:enumeration value="uvs"/> <xsd:enumeration value="uRyt"/> <xsd:enumeration value="uvb"/> <xsd:enumeration value="uBat"/> <xsd:enumeration value="fut"/> <xsd:enumeration value="uts"/> <xsd:enumeration value="uSyt"/> <xsd:enumeration value="uGrt"/> <xsd:enumeration value="utb"/> <xsd:enumeration value="uDiGa"/> <xsd:enumeration value="fuh"/> <xsd:enumeration value="fuk"/> <xsd:enumeration value="Hfs"/> <xsd:enumeration value="fuc"/> <xsd:enumeration value="uC"/> <xsd:enumeration value="Mar"/> <xsd:enumeration value="Ksi"/> <xsd:enumeration value="Ksifs"/> <xsd:enumeration value="fus"/> <xsd:enumeration value="Qzt"/> <xsd:enumeration value="Fspsf"/> <xsd:enumeration value="Fspfs"/> <xsd:enumeration value="Phy"/> <xsd:enumeration value="QPhy"/> <xsd:enumeration value="Glsf"/> <xsd:enumeration value="Gn"/> <xsd:enumeration value="Grl"/> <xsd:enumeration value="fub"/> <xsd:enumeration value="Gsf"/> <xsd:enumeration value="Pra"/> <xsd:enumeration value="Gpsf"/> <xsd:enumeration value="Amp"/> <xsd:enumeration value="Grlb"/> <xsd:enumeration value="Ekl"/> <xsd:enumeration value="Sep"/> <xsd:enumeration value="Tal"/> <xsd:enumeration value="ClAksf"/> <xsd:enumeration value="fuu"/> <xsd:enumeration value="Mig"/> <xsd:enumeration value="Mex"/> <xsd:enumeration value="Dix"/> <xsd:enumeration value="fums"/> <xsd:enumeration value="Glfs"/> <xsd:enumeration value="Grs"/> <xsd:enumeration value="Skr"/> <xsd:enumeration value="fui"/> <xsd:enumeration value="GIBr"/> <xsd:enumeration value="Sue"/> <xsd:enumeration value="Tkt"/> <xsd:enumeration value="Mdv"/> <xsd:enumeration value="ft"/> <xsd:enumeration value="Kak"/> <xsd:enumeration value="Kat"/> <xsd:enumeration value="Pmyl"/> <xsd:enumeration value="Myl"/> <xsd:enumeration value="Umyl"/> <xsd:enumeration value="Bmyl"/> <xsd:enumeration value="Phyt"/> <xsd:enumeration value="Pst"/> <xsd:enumeration value="s"/> <xsd:enumeration value="sl"/> <xsd:enumeration value="la"/> <xsd:enumeration value="mr"/> <xsd:enumeration value="Ask"/> <xsd:enumeration value="Slk"/> <xsd:enumeration value="Skk"/> <xsd:enumeration value="Bau"/> <xsd:enumeration value="Mul"/> <xsd:enumeration value="lag"/> <xsd:enumeration value="Kop"/> <xsd:enumeration value="sfl"/> <xsd:enumeration value="sf"/> <xsd:enumeration value="fa"/> <xsd:enumeration value="fBau"/> <xsd:enumeration value="Gls"/> <xsd:enumeration value="Bib"/> <xsd:enumeration value="Mtl"/> <xsd:enumeration value="Pla"/> <xsd:enumeration value="sfl"/> <xsd:enumeration value="sfg"/> <xsd:enumeration value="sfl"/> <xsd:enumeration value="slw"/> <xsd:enumeration value="Was"/> <xsd:enumeration value="slz"/> <xsd:enumeration value="Bifl"/> <xsd:enumeration value="Erd"/> <xsd:enumeration value="Bitp"/> <xsd:enumeration value="Erdw"/> <xsd:enumeration value="sg"/> <xsd:enumeration value="k"/> <xsd:enumeration value="kh"/> <xsd:enumeration value="Hohn"/> <xsd:enumeration value="KlSp"/> <xsd:enumeration value="Kast"/> <xsd:enumeration value="Hohk"/> <xsd:enumeration value="Scha"/> <xsd:enumeration value="Tun"/> <xsd:enumeration value="ku"/> <xsd:enumeration value="KV"/> <xsd:enumeration value="KMat"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | rocknameTypeList.xsd enthält rocknameCodeType und zugehörige Liste rocknameNameType |
| Aufgaben: | rocknameTypeList.xsd in InfoGeo.de hinzufügen. |
| Name: | percentage | Approved: | X |
| Data type: | N: Decimal Number | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | percentage | German title: | Prozentualer Anteil |  |
| Length: |  | Min.: | 0.1 | Max.: | 100.0 |  |
| Decimals: | 1 |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Prozentualer Anteil des Gesteins. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Name: | rockColor | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | rock color | German title: | Gesteinsfarbe |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Farbe des Gesteins |
| List name: | rockColorCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="v"/> <xsd:enumeration value="v1"/> <xsd:enumeration value="v2"/> <xsd:enumeration value="c"/> <xsd:enumeration value="c1"/> <xsd:enumeration value="c2"/> <xsd:enumeration value="c3"/> <xsd:enumeration value="c4"/> <xsd:enumeration value="c5"/> <xsd:enumeration value="c6"/> <xsd:enumeration value="h"/> <xsd:enumeration value="h1"/> <xsd:enumeration value="h2"/> <xsd:enumeration value="h3"/> <xsd:enumeration value="h4"/> <xsd:enumeration value="h5"/> <xsd:enumeration value="h6"/> <xsd:enumeration value="h7"/> <xsd:enumeration value="h8"/> <xsd:enumeration value="h9"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit rockColorCodeType und zugehöriger Liste rockColorNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | rockColorMixture | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | rock color mixture | German title: | Farbverteilung |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verteilung der Farbe. |
| List name: | rockColorMixtureCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="fl"/> <xsd:enumeration value="fp"/> <xsd:enumeration value="fm"/> <xsd:enumeration value="fs"/> <xsd:enumeration value="fi"/> <xsd:enumeration value="fk"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit rockColorMixtureCodeType und zugehöriger rockColorMixtureNameType |
| Aufgaben: | Sammelliste in InfoGeo.de einstellen (s.o.) ! |
| Name: | aquifer | Approved: | X |
| Data type: | B: Boolean | Mandatory: |  | Conditional: |  |  |
| English title: | aquifer | German title: | Aquifer |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Angabe, ob Schicht Grundwasserleiter ist. |
| List URL: |  |
| Constraints: |  |
| Notes: |  |
| Attribute group: | CoordSystem |  |
| English title: | coordinate system | German title: | Koordinatensystem |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | epsgSystem | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | epsg code | German title: | EPSG Code |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Verwendetes Koordinatensystem nach European Petroleum Surveyor Group (EPSG - www.epsg.org) |
| List name: | epsgSystemCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="EPSG:31465"/> <xsd:enumeration value="EPSG:31466"/> <xsd:enumeration value="EPSG:31467"/> <xsd:enumeration value="EPSG:31468"/> <xsd:enumeration value="EPSG:31469"/> <xsd:enumeration value="EPSG:4326"/> <xsd:enumeration value="EPSG:25833"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit epsgSystemCodeType und zugehöriger Liste epsgSystemNameType |
| Attribute group: | LevelReferenceSystem |  |
| English title: | level reference system | German title: | Höhenreferenzsystem |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | levelReferenceSystem | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | level reference code | German title: | Höhenreferenz-System |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Höhenreferenz-System |
| List name: | levelReferenceSystemCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="NHN"/> <xsd:enumeration value="NN"/> <xsd:enumeration value="SKN"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit levelReferenceSystemCodeType und zugehöriger Liste levelReferenceSystemNameType mit Klartextübersetzung |
| Attribute group: | ContactInfo |  |
| English title: | contact info | German title: | Kontaktinformation |
| Mandatory: | X |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |

Dependant Elements:

| Address | 1 |
| --- | --- |
| ElectronicMailAddress | 0..* |
| Phone | 0..* |

| Attribute group: | Stratigraphy |  |
| --- | --- | --- |
| English title: |  | German title: |  |
| Mandatory: |  |  |
| Description: | Bei der Stratigraphie muss entweder Chrono- oder Lithostratigraphie angegeben werden. |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | stratigraphyChrono | Approved: |  |
| Data type: | EL: External List | Mandatory: |  | Conditional: | X |  |
| English title: | chrono stratigraphy | German title: | Chronostratigraphie |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Chronostratigraphie. |
| List name: | stratigraphyChronoCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/stratigraphyChronoTypeList.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="PH"/> <xsd:enumeration value="CZ"/> <xsd:enumeration value="Q"/> <xsd:enumeration value="Q2"/> <xsd:enumeration value="Q1"/> <xsd:enumeration value="Q1o"/> <xsd:enumeration value="Q1m"/> <xsd:enumeration value="Q1u"/> <xsd:enumeration value="B"/> <xsd:enumeration value="N"/> <xsd:enumeration value="N2"/> <xsd:enumeration value="N1"/> <xsd:enumeration value="E"/> <xsd:enumeration value="E3"/> <xsd:enumeration value="E2"/> <xsd:enumeration value="E1"/> <xsd:enumeration value="MZ"/> <xsd:enumeration value="K"/> <xsd:enumeration value="K2"/> <xsd:enumeration value="K2M"/> <xsd:enumeration value="K2Ca"/> <xsd:enumeration value="K2S"/> <xsd:enumeration value="K2Cc"/> <xsd:enumeration value="K2T"/> <xsd:enumeration value="K2Cn"/> <xsd:enumeration value="K1"/> <xsd:enumeration value="K1Al"/> <xsd:enumeration value="K1Ap"/> <xsd:enumeration value="K1Ba"/> <xsd:enumeration value="K1H"/> <xsd:enumeration value="K1V"/> <xsd:enumeration value="K1Be"/> <xsd:enumeration value="J"/> <xsd:enumeration value="J3"/> <xsd:enumeration value="J3T"/> <xsd:enumeration value="J3K"/> <xsd:enumeration value="J3O"/> <xsd:enumeration value="J2"/> <xsd:enumeration value="J2C"/> <xsd:enumeration value="J2Bt"/> <xsd:enumeration value="J2Bj"/> <xsd:enumeration value="J2A"/> <xsd:enumeration value="J1"/> <xsd:enumeration value="J1T"/> <xsd:enumeration value="J1P"/> <xsd:enumeration value="J1S"/> <xsd:enumeration value="J1H"/> <xsd:enumeration value="T"/> <xsd:enumeration value="T3"/> <xsd:enumeration value="T3R"/> <xsd:enumeration value="T3N"/> <xsd:enumeration value="T3K"/> <xsd:enumeration value="T2"/> <xsd:enumeration value="T2L"/> <xsd:enumeration value="T2A"/> <xsd:enumeration value="T1"/> <xsd:enumeration value="T1O"/> <xsd:enumeration value="T1I"/> <xsd:enumeration value="PZ"/> <xsd:enumeration value="P"/> <xsd:enumeration value="P3"/> <xsd:enumeration value="P3C"/> <xsd:enumeration value="P3W"/> <xsd:enumeration value="P2"/> <xsd:enumeration value="P2C"/> <xsd:enumeration value="P2W"/> <xsd:enumeration value="P2R"/> <xsd:enumeration value="P1"/> <xsd:enumeration value="P1K"/> <xsd:enumeration value="P1Ar"/> <xsd:enumeration value="P1S"/> <xsd:enumeration value="P1As"/> <xsd:enumeration value="C"/> <xsd:enumeration value="C2"/> <xsd:enumeration value="C2G"/> <xsd:enumeration value="C2K"/> <xsd:enumeration value="C2M"/> <xsd:enumeration value="C2B"/> <xsd:enumeration value="C1"/> <xsd:enumeration value="C1S"/> <xsd:enumeration value="C1V"/> <xsd:enumeration value="C1T"/> <xsd:enumeration value="D"/> <xsd:enumeration value="D3"/> <xsd:enumeration value="D3Fr"/> <xsd:enumeration value="D3Fm"/> <xsd:enumeration value="D2"/> <xsd:enumeration value="D2G"/> <xsd:enumeration value="D2E"/> <xsd:enumeration value="D1"/> <xsd:enumeration value="D1E"/> <xsd:enumeration value="D1P"/> <xsd:enumeration value="D1L"/> <xsd:enumeration value="S"/> <xsd:enumeration value="S4"/> <xsd:enumeration value="S3"/> <xsd:enumeration value="S2"/> <xsd:enumeration value="S1"/> <xsd:enumeration value="O"/> <xsd:enumeration value="O3"/> <xsd:enumeration value="O3H"/> <xsd:enumeration value="O3K"/> <xsd:enumeration value="O3S"/> <xsd:enumeration value="O2"/> <xsd:enumeration value="O2D"/> <xsd:enumeration value="O2_1"/> <xsd:enumeration value="O1"/> <xsd:enumeration value="O1F"/> <xsd:enumeration value="O1T"/> <xsd:enumeration value="Cb"/> <xsd:enumeration value="CbF"/> <xsd:enumeration value="Cb2"/> <xsd:enumeration value="Cb1"/> <xsd:enumeration value="PR"/> <xsd:enumeration value="NP"/> <xsd:enumeration value="NPIII"/> <xsd:enumeration value="NPII"/> <xsd:enumeration value="NPI"/> <xsd:enumeration value="MP"/> <xsd:enumeration value="PP"/> <xsd:enumeration value="AR"/> <xsd:enumeration value="nb"/> |
| Constraints: | Es muss entweder Chrono- oder Lithostratigraphie angegeben werden. |
| Notes: | stratigraphyChronoTypeList.xsd enthält stratigraphyChronoCodeType und zugehörige stratigraphyChronoNameType |
| Aufgaben: | stratigraphyChronoTypeList.xsd in InfoGeo.de einfügen. |
| Name: | stratigraphyLitho | Approved: | X |
| Data type: | S: String | Mandatory: |  | Conditional: | X |  |
| English title: | lithostratigrapy | German title: | Lithostratigraphie |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Länderspezifische Lithostratigraphie als Text. Kann zwei stratigraphische Angaben enthalten, die fachlich mit "und" bzw. "bis" verbunden sein können. |
| List URL: |  |
| Constraints: | Es muss entweder Chrono- oder Lithostratigraphie angegeben werden. |
| Notes: |  |
| Attribute group: | CodingStandard |  |
| English title: |  | German title: |  |
| Mandatory: |  |  |
| Description: |  |
| Notes: |  |
| Attributes: |  |
| Name: | codingStandard | Approved: |  |
| Data type: | CL: Code List | Mandatory: | X | Conditional: |  |  |
| English title: | coding standard | German title: | Kodiersystem |  |
| Length: |  | Min.: |  | Max.: |  |  |
| Decimals: |  |  |
| XML representation: | Element |
| Description: | Kürzel des Standards, nach welchem die Daten der Quelldatenbank kodiert sind. |
| List name: | codingStandardCodeType |
| List URL: | www.infogeo.de/xml/schemas/geology/smallKeyTypeLists.xsd |
| List items: | <xsd:enumeration value="SSG"/> <xsd:enumeration value="SEP2"/> <xsd:enumeration value="SEP3"/> <xsd:enumeration value="DABO"/> <xsd:enumeration value="ATS"/> <xsd:enumeration value="UHYD"/> <xsd:enumeration value="BIS-BY"/> <xsd:enumeration value="BID-HE"/> <xsd:enumeration value="EEG"/> <xsd:enumeration value="-"/> |
| Constraints: |  |
| Notes: | smallKeyTypeLists.xsd ist Sammelliste mit codingStandardCodeType und zugehöriger codingStandardNameType |
| Aufgaben: | Herr Anders prüft Liste. |

# Text boxes

1

0..*

1

0..*

1

1

1

1..*

0..1

1

1

0..1

1

0..1

1

1

1

0..1

1

1..9

1

0..*

1

1..*

1

0..1

1

0..*

1

0..*

1

0..1

1

1

1

1

1

0..1

1

0..*

1

1..*

- drilling -

Casing

e-  casingType (CL)

<<GML Feature>>

- diagrams -

Borehole

e-  location (GML-P)

e-  locationName (S: 80)

a-  id (S: 40)

a-  language (L)

a-  shortName (S: 15)

a-  fullName (S)

a-  unitOfMeasure (L)

a-  database (CL)

e-  totalLength (N)

e-  exportDate (D)

e-  drillMethod (CL)

e-  drillingYear (I)

e-  lastHorizon (EL)

e-  purpose (CL)

e-  owner (S)

e-  project (S)

e-  layerData (CL)

e-  installation (CL)

e-  groundwaterLevelData (CL)

e-  boreholeMeasurement (CL)

e-  archiveData (CL)

e-  scans (CL)

e-  samples (CL)

e-  labData (CL)

e-  filled (y/n)

- drilling -

CasingFill

e-  from (N)

e-  to (N)

e-  casingFillMaterial (CL)

- drilling -

Installation

e-  installationDate (D)

- drilling -

drilling

e-  from (N)

e-  to (N)

e-  drillingMethod (CL)

e-  drillingTool (CL)

e-  drillholeDiameter (N)

e-  flushingType (CL)

- drilling -

SpaceFilling

e-  from (N)

e-  to (N)

e-  spaceFillMaterial (CL)

- identification -

LevelReferenceSystem

e-  levelReferenceSystem (CL)

- layers -

Interval

e-  depthTop (N)

e-  depthBase (N)

e-  rockCode (S)

e-  rockNameText (S)

e-  intervalType (L)

e-  genesis (EL)

e-  geogenesis (EL)

e-  carbonate (CL)

e-  waterContent (CL)

e-  consistency (CL)

e-  compactness (CL)

- identification -

ElectronicMailAddress

e-  eMailAddress (S)

- layers -

Stratigraphy

e-  stratigraphyChrono (EL)

e-  stratigraphyLitho (S)

- identification -

Organisation

e-  organisationName (S)

e-  contactPerson (S)

- identification -

Origin

e-  xcoord (N)

e-  ycoord (N)

e-  locationMethod (CL)

e-  level (N)

e-  levelMethod (CL)

- identification -

CoordSystem

e-  epsgSystem (CL)

- drilling -

Groundwater

e-  EntryLevel (N)

e-  EntryLevelDate (D)

e-  MaxLevel (N)

e-  MaxLevelDate (D)

e-  EndLevel (N)

e-  EndLevelDate (D)

- identification -

Phone

e-  type (L)

e-  number (S)

- identification -

Address

e-  postalCode (S)

e-  city (S)

e-  street (S)

e-  number (S)

e-  province (CL)

e-  country (S)

- drilling -

BoreholeFilling

e-  from (N)

e-  to (N)

e-  boreholeFillMaterial (CL)

- drilling -

CasingSegment

e-  from (N)

e-  to (N)

e-  casing (CL)

e-  casingDiameter (N)

e-  casingMaterial (CL)

e-  casingWallThickness (N)

- identification -

CodingStandard

e-  codingStandard (CL)

- layers -

IntervalSeries

e-  version (S)

e-  description (S: 80)

- layers -

Lithology

e-  rockName (EL)

e-  percentage (N)

e-  rockColor (CL)

e-  rockColorMixture (CL)

e-  aquifer (y/n)

- identification -

ContactInfo

Mandatory Classes

Explanation:

(S) String

(L) List

(N) Dcimal Numberl

(I) Integer

(D) Date

(y/n) Boolean

Mandatory attributes are

underlined.

XML Representation:

a- attribute

e- element

Font Colors:

red:      not approved

green:  new or changed

Version 2.0